## Slide 1
OpenClaw / Shared Ollama Architecture
雙測試環境共用 DGX GB10 Ollama 的 OpenClaw 架構
Anritsu MT8000 與 Amarisoft 各自有獨立的 OpenClaw AI Agent，用來切換與控制儀器；兩邊共用同一台 DGX GB10 上的 Ollama 推論服務。
架構簡報
核心概念
兩個測試環境各自獨立運作，但 LLM 推論層集中到同一台 DGX GB10，方便統一維運與模型管理。
Anritsu MT8000
OpenClaw Agent A 使用 qwen3.5:35b，負責 Anritsu 測試流程與儀器切換。
Amarisoft
OpenClaw Agent B 使用 gemma4:12b，負責 Amarisoft 測試流程與儀器切換。
投影片會說明什麼
1. 整體架構與資料流向
2. 兩個環境各自的責任邊界
3. 共用 Ollama 的模型分派方式
4. 這樣設計的好處與注意事項
共用推論層
環境隔離
模型分工
一句話總結
兩個 OpenClaw Agent 分別控制不同的測試儀器環境，但都把腦袋接到同一台 DGX GB10 上的 Ollama，依環境使用不同模型。

## Slide 2
OpenClaw / Shared Ollama Architecture
雙環境共用同一台 DGX GB10 的 LLM
Anritsu 與 Amarisoft 各自保留獨立的 OpenClaw 控制層，但兩邊都把推論請求送到同一台 DGX GB10 上的 Ollama。
總覽
Anritsu 環境
Amarisoft 環境
共用 DGX GB10 LLM
OpenClaw A
獨立控制 Anritsu MT8000
模型：qwen3.5:35b
職責：流程判斷、儀器切換、回覆生成
OpenClaw B
獨立控制 Amarisoft
模型：gemma4:12b
職責：流程判斷、儀器切換、回覆生成
DGX GB10 / Ollama
同一台推論主機提供兩邊共用的 LLM 服務。
Endpoint: http://61.216.9.52:11434
OpenAI compatible: /v1
左、右兩個 OpenClaw 都連到這一層。
獨立控制層
各自工具
共用 LLM
互不干擾
設計原則
Anritsu 與 Amarisoft 各自保留自己的 OpenClaw 與操作邏輯，避免互相干擾；LLM 推論則集中在同一台 DGX GB10，讓模型升級、監控與資源管理更簡單。

## Slide 3
OpenClaw / Shared Ollama Architecture
Anritsu MT8000 環境
這一組 OpenClaw Agent 只負責 Anritsu 測試流程，並使用 DGX GB10 上的 qwen3.5:35b。
Anritsu
使用者 / 測試工程師
輸入測試目標、選擇情境、要求切換儀器。
OpenClaw Agent A
解析指令、選擇步驟、調度 Anritsu 相關工具。
Anritsu MT8000
執行測試、切換設定、回傳結果。
模型配置
model: qwen3.5:35b
用途：Anritsu 測試判斷、流程編排、回覆生成。
LLM 角色
負責理解操作意圖，例如切換測項、改變測試步驟或查詢目前狀態。
控制邊界
只處理 Anritsu 這個環境的儀器，不直接碰 Amarisoft。
Anritsu 流程建議
1. 使用者發送需求
2. OpenClaw Agent A 判斷是否要切換儀器
3. 呼叫 Anritsu 工具或腳本
4. 將結果送回使用者
優點：
- 風險隔離
- 可獨立調整 prompt
- 出錯時只影響單一環境
專用 Agent
qwen3.5:35b
Anritsu 專屬
儀器切換

## Slide 4
OpenClaw / Shared Ollama Architecture
Amarisoft 環境
另一組 OpenClaw Agent 專門負責 Amarisoft 測試流程，並使用 DGX GB10 上的 gemma4:12b。
Amarisoft
使用者 / 測試工程師
選擇 Amarisoft 測試情境、下達切換或執行命令。
OpenClaw Agent B
解析指令、管理流程、調度 Amarisoft 工具。
Amarisoft
執行控制、切換配置、輸出測試結果。
模型配置
model: gemma4:12b
用途：Amarisoft 測試編排、操作回覆、狀態判斷。
LLM 角色
負責理解 Amarisoft 相關操作意圖，並產生對應的控制流程。
控制邊界
只處理 Amarisoft 的儀器與腳本，與 Anritsu 完全分離。
Amarisoft 流程建議
1. 使用者提出需求
2. OpenClaw Agent B 判斷步驟與切換邏輯
3. 呼叫 Amarisoft 工具或腳本
4. 回傳執行結果
優點：
- 規則獨立
- Prompt 可分開調整
- 可用不同模型對應不同任務
專用 Agent
gemma4:12b
Amarisoft 專屬
流程隔離

## Slide 5
OpenClaw / Shared Ollama Architecture
部署與維運重點
這樣的架構可以把測試控制與 LLM 推論分離，讓兩個環境共用算力，但仍保留各自的操作邏輯。
維運
OpenClaw 分工
Anritsu 與 Amarisoft 各自有自己的 agent、工具與流程，不共享控制狀態。
Ollama 共用
兩邊都指向同一台 DGX GB10，但使用不同模型名稱。
模型管理
可集中更新、監控與資源分配，避免兩套 AI 各自漂移。
建議的穩定做法
把 OpenClaw 的模型名稱、base URL、timeout 與權限邊界都明確寫在設定檔。
風險控管
若共用 LLM 造成延遲，可再加排隊、快取或模型分流，但控制層仍要保持獨立。
對外說法
每個測試環境有自己的 AI 操作員，但後面的腦袋可以共用同一台推論伺服器。
成功標準
1. Anritsu 與 Amarisoft 可以獨立切換儀器
2. 兩邊都能呼叫共用 Ollama
3. 模型選用互不干擾
4. 之後維護只要管一台 DGX GB10
可擴充架構