## Slide 1
Anritsu Agent × KB Agent
A2A 功能實作與整合指南
讓 KB Agent 可以安全委派 Anritsu Agent 執行測試， 並沿用既有 Excel 上傳與 Neo4j / Qdrant 攝入流程。
核心原則：A2A 只負責 Agent-to-Agent 委派；儀器控制留在 Anritsu；KB 核心服務不重寫。
交付對象：Anritsu Agent 開發與整合人員
2026-08

## Slide 2
先看結論
這份指南的決策與不可違反的邊界
02
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
角色
KB Agent = A2A Client Anritsu Agent = A2A Server Anritsu 端保留儀器控制權
資料流程
A2A 傳測試工作與狀態 Excel 仍走既有 /api/upload/ingest 不是新增第二套 uploader
隔離
不讓 Anritsu 連 Neo4j、Qdrant、Redis 不修改 KB 搜尋、Celery 與資料庫 只新增 A2A adapter
Anritsu Agent 必須配合的範圍
新增
A2A Server、Agent Card、Task executor、權限與狀態管理
沿用
既有儀器控制、MCP tools、Excel 產生器與 KB 上傳程式
禁止
LLM 直接生成任意 shell / 儀器命令；A2A 不可取得資料庫權限

## Slide 3
A2A、MCP 與既有 HTTP 的分工
不要用一種協定取代另一種協定
03
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
A2A：Agent ↔ Agent
用途 • KB Agent 委派測試 • 傳送任務與 context • 追蹤長時間 Task • 回傳狀態與結果 metadata Anritsu 角色：A2A Server
MCP：Agent ↔ Tool
用途 • 儀器控制 • iperf 執行 • 讀取測試檔案 • Excel 驗證 既有 Anritsu MCP / tool adapter 可保留
HTTP：Agent ↔ KB API
用途 • 上傳 Excel • 查詢攝入 task • Bearer token 驗證 • strict headers / KM_Metadata 既有 /api/upload/ingest 可沿用
推薦鏈路：KB Agent → A2A → Anritsu Agent → MCP / Instrument → Excel → 既有 KB HTTP ingest

## Slide 4
目標架構：只增加出站委派橋接層
KB 核心服務保持原樣，Anritsu 保持儀器控制權
04
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
使用者
chat.html 詢問或批准測試
KB Agent
OpenClaw / Agent 決定是否委派
Delegation Bridge
獨立程序 A2A Client
Anritsu Agent
Windows 11 A2A Server + test executor
委派
A2A
VPN
儀器 / iperf
現有控制流程 固定 profile 執行
既有 KB ingest
/api/upload/ingest Celery + strict contract
Neo4j
TestRun / Metric
Qdrant
chunks / citations
部署原則：A2A Bridge 使用獨立程序與設定，不修改既有 KB Compose、port、資料庫或 Celery worker。

## Slide 5
Anritsu Agent 要新增什麼
保留既有 agent；新增 adapter 與可控的執行邊界
05
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
a2a_server.py
接收 A2A request Agent Card / JSON-RPC
agent_card.json
名稱、版本、skills securitySchemes、capabilities
task_executor.py
Task 狀態、timeout 取消、重試、correlation
profile registry
allowlisted 測試設定 禁止任意命令
result handoff
呼叫既有 uploader 回傳 task_id / hash
audit / local state
SQLite 或 JSON 事件、run_id、錯誤
可沿用：儀器控制程式、iperf runner、Excel 產生器、既有 MCP tools、既有 KB upload client。
不要在 Anritsu 端安裝 Neo4j、Qdrant、Redis、Celery 或第二套 LLM。

## Slide 6
Windows 11 套件與部署
只安裝 A2A Server 與必要的 HTTP / Excel 依賴
06
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
必要環境
Python 3.10+ 官方 A2A Python SDK A2A HTTP server / FastAPI extra httpx：呼叫 KB ingest API openpyxl：若現有 Excel parser 未提供
可選依賴
python-dotenv：受保護設定 cryptography：mTLS / JWS 自行處理 uvicorn：SDK 未自帶時補裝 SQLite：Python 內建，不必另裝 Redis
py -3.11 -m venv .venv .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install "a2a-sdk[http-server]" httpx openpyxl python-dotenv
若現有 Anritsu agent 已有 MCP server，保留原 MCP；A2A adapter 只呼叫既有控制函式，不重做工具層。

## Slide 7
Agent Card 與能力宣告
讓 KB Bridge 能先發現能力，再選擇可用操作
07
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
Endpoint
https://<anritsu-host>/ .well-known/agent-card.json 建議 exposed interface： POST /a2a JSON-RPC 2.0 A2A protocolVersion 1.0 僅限 VPN / HTTPS / mTLS
{ "name": "Anritsu Test Agent", "version": "1.0.0", "supportedInterfaces": [{ "url": "https://anritsu/a2a", "protocolVersion": "1.0" }], "capabilities": {"streaming": false}, "skills": ["run_iperf_test", "get_test_status", "cancel_test"], "securitySchemes": {"a2aBearer": "..."} }
Agent Card 不得放 token、內部服務 URL、儀器密碼或主機檔案路徑。

## Slide 8
測試工作訊息：固定 JSON，不傳任意命令
自然語言由 KB Agent 轉成結構化 job；Anritsu 只執行 allowlisted profile
08
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
{ "job_type": "run_iperf_test", "environment": "anritsu", "profile_id": "ncq2200b2v-throughput-v1", "dut_model": "NCQ2200B2V", "run_id": "run-20260806-001", "test_cases": ["sa_dl_tcp", "sa_ul_tcp"], "duration_seconds": 60, "requested_by": "user-01" }
允許
profile_id、run_id、test case、duration、DUT 與測試參數；由 schema 驗證型別與範圍。
拒絕
shell command、PowerShell、任意儀器 SCPI、任意路徑、未註冊 profile、超過時間上限。
批准
真實測試前可要求使用者確認；dry-run 先顯示測試摘要，再執行。

## Slide 9
端到端互動流程
A2A 負責委派與回報；Excel 走既有 KB ingest
09
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
1
User request
使用者要求 執行測試
2
KB Agent plan
建立 job JSON 要求確認
3
A2A submit
送至 Anritsu 取得 taskId
4
Instrument run
儀器 + iperf 產生 Excel
5
Existing ingest
既有 upload API Celery / DB
6
KB Agent answer
回報狀態 引用結果
Correlation 必須保存：A2A taskId ↔ run_id ↔ KB ingest task_id ↔ file_hash。 A2A 回應傳 metadata，不必把 Excel 二進位內容塞入 JSON-RPC。

## Slide 10
Task 狀態與錯誤處理
狀態要由普通程式碼維護，不交給 LLM 推測
10
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
submitted
已接受 建立 task / run_id
working
執行中 控制儀器 / iperf
input-required
需補資料 缺少參數或人工確認
completed
完成 Excel 已上傳並攝入
failed
失敗 保留錯誤與 log
canceled
取消 停止可停止的工作
重點：若 Excel 上傳成功但攝入失敗，Task 必須顯示明確失敗；不能回報整體 completed。 可重試時沿用相同 run_id / idempotency 規則，避免重複測試或重複寫入。

## Slide 11
Excel 結果流程：沿用既有功能
A2A 不取代 KB 現有上傳與攝入
11
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
Anritsu Agent
測試完成 產生 Excel 計算 hash
既有 uploader
HTTP / MCP tool POST /api/upload/ingest
KB ingest
Redis / Celery strict contract
Storage
Neo4j + Qdrant source assets
Anritsu 端需要確認的欄位
Authorization: Bearer <既有 ingest token> X-Agent-ID: anritsu-agent-01 Idempotency-Key / X-KB-Source-System / X-KB-Environment-Id / X-KB-Run-Id X-KB-Artifact-Type / X-KB-Document-Id Excel KM_Metadata：sourceSystem、environmentId、projectId、runId、artifactType、reportSchema、documentId、idempotencyKey、generatedAt
目前 Anritsu ingest token 只用於上傳 KB；不要用同一 token 授予儀器控制權。

## Slide 12
認證與安全邊界
A2A 控制權限與 KB ingest 權限必須分離
12
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
KB → Anritsu
用途：委派與查詢 Task 建議： • 獨立 A2A credential • VPN + HTTPS / mTLS • scope：test:run、test:status • IP / agent allowlist • audit log 不可寫入 KB DB
Anritsu → KB
用途：上傳 Excel 沿用： • anritsu-agent-01 • Bearer ingest token • strict headers • KM_Metadata • idempotency / hash 不可控制儀器
禁止事項
• 不接受任意 shell • 不公開儀器密碼 • 不公開內部 URL • 不接受未註冊 profile • 不允許無限 duration • 不把 token 放 Excel / log • 不把資料庫掛到 Windows
所有真實儀器操作都應可追溯到 user、run_id、profile_id、A2A taskId 與測試結果 hash。

## Slide 13
失敗、重試與冪等
先設計失敗路徑，避免重複控制儀器或重複攝入
13
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
情境
程式行為
驗收要求
A2A 連線失敗
Bridge retry with backoff
不建立第二個實體測試；保留 request 狀態
Anritsu Agent 離線
timeout → failed / retry
使用者可稍後重新委派
儀器執行失敗
failed + error code
保留 iperf log；不假裝 completed
Excel 上傳失敗
retry uploader
沿用同一 run_id / idempotency key
KB 攝入失敗
查 task status / retry
分開顯示 test completed 與 ingest failed
重複 request
return original task
以 run_id + hash 判定 duplicate/conflict
A2A taskId、run_id、KB task_id、file_hash 必須一起寫入 audit / local state。

## Slide 14
風險總覽與處理優先順序
先阻止會破壞既有測試或產生錯誤數據的風險
14
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
等級
風險
可能影響
必要解法
P0
儀器同時被控制
結果失真 / 儀器狀態混亂
instrument lock + 單一 owner
P0
任意命令注入
未授權操作 / 主機風險
profile allowlist + schema
P0
同進程或套件衝突
原 agent 無法啟動
sidecar + 獨立 venv
P1
重試造成重複測試
儀器重跑 / 重複報告
run_id + idempotency
P1
Excel / ingest 部分成功
KB 顯示錯誤完成狀態
雙狀態 + reconciliation
P1
網路或服務重啟
Task 遺失 / 無法回報
journal + resume + outbox
P2
版本或 schema 漂移
A2A / 報告不相容
版本固定 + contract test
P2
Log 與監控不足
事故無法追蹤
correlation + audit
Go-live 前：所有 P0 必須通過；P1 必須有自動恢復或明確人工處置；P2 必須納入維運。

## Slide 15
風險一：程序、套件與設定衝突
A2A 故障不得連帶停止既有 Anritsu 測試功能
15
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
可能影響
• SDK 升級破壞既有套件 • A2A exception 終止原 agent • port / env 名稱互相覆蓋 • log 或工作目錄混用 • Windows service 啟停連動 • rollback 時無法還原
設計解法
• A2A 採獨立 sidecar process • 使用獨立 Python venv • 獨立 port、.env、log、PID • 只透過 stable adapter 呼叫原功能 • pin SDK / dependency versions • A2A 可單獨停用與移除
驗收方式
• 停止 A2A 後手動測試正常 • A2A crash 不影響原 agent • 安裝前後套件清單可比較 • port conflict 明確失敗 • 舊啟動捷徑仍可使用 • rollback 後功能完全恢復
禁止把 a2a-sdk 直接 pip install 到原 agent 的 production venv，除非先完成 dependency lock 與完整回歸。

## Slide 16
風險二：儀器並發與主機資源競爭
同一時間只能有一個受控 owner 操作同一台儀器
16
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
可能影響
• 人工與 A2A 同時下命令 • 兩個 A2A task 同時執行 • 儀器留在錯誤狀態 • iperf port / process 衝突 • CPU、NIC、磁碟競爭 • cancel 後背景程序仍存在
設計解法
• 每台儀器建立 exclusive lock • lock owner 保存 taskId / run_id • 預設最大 concurrency = 1 • profile 定義 port / duration 上限 • finally block 執行儀器 cleanup • cancel 同時終止 iperf child process
驗收方式
• 人工測試中 A2A 回 busy • A2A 中人工入口顯示占用 • 第二個 task 不得控制儀器 • timeout 後 lock 必須釋放 • iperf process 無殘留 • 儀器回到已知 safe state
Lock 不只是檔案旗標：必須有 owner、TTL、heartbeat 與受控釋放，避免錯誤 task 解鎖別人的工作。

## Slide 17
風險三：Excel、結果與 KB 攝入不一致
測試完成不等於攝入完成；兩種狀態必須分開
17
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
可能影響
• Excel 尚未寫完就被上傳 • 同名檔案被覆蓋 • hash / KM_Metadata 不一致 • 測試成功但 ingest 失敗 • Neo4j 成功、Qdrant 失敗 • 重送造成 duplicate/conflict
設計解法
• 先寫 .tmp，再 atomic rename • 每個 run 使用唯一目錄 • 關閉 workbook 後才計算 hash • 分開 test_status / ingest_status • 沿用 strict headers / KM_Metadata • outbox + reconciliation + polling
驗收方式
• 上傳中的 Excel 可正常開啟 • hash 與 server 回傳一致 • 相同 run/hash 回原 task • 相同 run/不同 hash 回 conflict • Neo4j/Qdrant 都完成才 completed • ingest failed 可補傳且不重測
A2A completion artifact 應回傳 run_id、report_name、file_hash、KB task_id、test_status、ingest_status。

## Slide 18
風險四：網路、認證與命令安全
把 A2A 視為儀器控制入口，而不是一般聊天 API
18
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
可能影響
• Windows port 暴露公網 • token 被複製或寫入 log • ingest token 被用來控制儀器 • Agent Card 洩漏內部資訊 • LLM / prompt injection 產生命令 • 未授權使用者啟動真實測試
設計解法
• VPN + HTTPS，正式採 mTLS • A2A 與 ingest credentials 分離 • test:run / test:status scopes • profile allowlist + Pydantic schema • 真實測試要求 user approval • token 只放 secret store / env
驗收方式
• 無憑證與錯誤 scope 被拒絕 • VPN 外無法連線 • raw shell / SCPI 被拒絕 • 超過 duration / case 上限被拒絕 • Agent Card 無秘密與內部路徑 • log 掃描找不到 token
目前 anritsu-agent-01 token 僅供 KB Excel ingest；A2A 控制入口必須建立另一組 credential。

## Slide 19
風險五：任務恢復、版本相容與回歸
系統重啟或版本更新後，不能遺失狀態或破壞手動流程
19
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
可能影響
• Agent 重啟後 task 消失 • working 狀態永久卡住 • A2A SDK / spec 版本不同 • job schema 新舊不相容 • Windows 時間不同步 • 新功能破壞原本 Excel / 操作
設計解法
• SQLite task journal + startup recovery • heartbeat / stale-task policy • 固定 A2A 1.0 與 package lock • job_schema_version + report_schema • NTP / UTC timestamp • feature flag + one-command rollback
驗收方式
• working 時重啟並正確恢復 • stale task 可轉 failed / reconcile • 不支援版本明確拒絕 • 舊 job / Excel fixture 仍通過 • 人工測試完整回歸 • 關閉 feature flag 即恢復原狀
最低 audit 欄位：timestamp、caller、profile_id、run_id、A2A taskId、KB task_id、state、error_code、file_hash。

## Slide 20
實作分階段
先驗證通訊，再逐步開放真實儀器操作
20
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
Phase 0
契約與 dry-run
Agent Card job schema 不控制儀器
Phase 1
單一 profile
固定 NCQ profile 實際執行 iperf
Phase 2
結果攝入
沿用 Excel upload 驗證 Neo4j/Qdrant
Phase 3
可靠性
取消、timeout retry、audit
Phase 4
擴充
多 profile Amarisoft 共用契約
每一階段都必須能獨立 rollback；任何階段失敗不得影響既有 KB chat、search、ingest 與資料庫。

## Slide 21
Anritsu Agent 驗收清單
完成下列項目才算可交付 KB 整合
21
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
✓
Agent Card 可透過 HTTPS 取得，沒有洩漏秘密或內部路徑
✓
KB Bridge 可發送 A2A job，Anritsu 回傳 taskId
✓
只接受 allowlisted profile，不接受任意 command
✓
dry-run、真實測試、取消、timeout、failed 都有明確狀態
✓
run_id、A2A taskId、KB task_id、file_hash 可相互追蹤
✓
Excel 仍由既有 /api/upload/ingest 上傳，不新增第二套 uploader
✓
KM_Metadata 與 strict headers 通過驗證，duplicate/conflict 行為正確
✓
Neo4j 與 Qdrant 都完成後才回報攝入 completed
✓
Windows agent 重啟後不會遺失未完成 task 或 audit 記錄
✓
KB 原有 chat、search、ingest 與服務 health check 無回歸
驗收入口：https://61.216.9.52:3030/chat.html；外部測試同時保存 Anritsu agent log 與 KB task response。

## Slide 22
交付給 Anritsu Agent 的實作順序
先完成 adapter，再逐步開放實際測試
22
KB / Anritsu A2A Implementation Guide
Implementation handoff
本次要做
1. 建立 Python venv 與 A2A SDK 2. 寫 Agent Card 與 A2A server 3. 定義固定 job schema / profile 4. 包裝既有儀器控制函式 5. 建立 task state / audit 6. 接回既有 Excel uploader 7. 用 dry-run 驗證整條鏈路
不可做
1. 不把 KB DB 掛到 Windows 2. 不新建第二套 Excel ingest 3. 不共用 ingest token 作儀器控制 4. 不讓 LLM 生成任意命令 5. 不直接暴露 Windows 到公網 6. 不將未完成測試回報 completed
官方參考：a2a-protocol.org/latest/specification、github.com/a2aproject/a2a-python
完成後先提交 Agent Card、job schema、測試 log 與 dry-run 結果，再進入真實儀器測試。